ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ

ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPOJ

Provozovna zahrnující rotační pec pro výrobu cementářského slínku spoluspalující odpad (ZVZ) a předúpravu – drtič suroviny (SZ).

Tento text bude během ohlašovacího období průběžně doplňován a aktualizován. Případné připomínky k jeho obsahu můžete zasílat na adresu ilona.dvorakova@chmi.cz.

Poznámka: Nejedná se o konkrétního provozovatele a provozovnu, ale pouze o ilustrační příklad.

# Text boxes

Je zvolen příslušný krajský úřad, protože provozovna obsahuje zvláště velký zdroj znečištění ovzduší.

Byla zvolena možnost B, protože hlášení  neobsahuje přílohu o výpočtu poplatku,

poplatek  je možné ověřit na základě údajů SPE.

Zdroj je zaústěn do dvou komínů, celková emise TZL odpovídá součtu emisí na komínech 104 a 105 na listech 4.

Zdroj spaluje více druhů paliv, jedním z nich je i odpad. Výhřevnost a spotřeba musí být uvedena pro každý druh zvlášť.

Doplňující název je nepovinný, zdroj nespadá pod § 3 odst. 2 NV 615/2006 Sb.

Protože zdroj spoluspaluje odpad, je třeba uvést nejen emise  dalších ZL podle § 12 odst. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb., ale i podle zvláštního právního předpisu (příloha č. 2 k NV č. 354/2002 Sb). Těžké kovy (Sb, As, Cr, Cd, Co, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Tl, V) je třeba uvést jednotlivě, skupiny těžkých kovů lze vykázat pouze na listě 5 (měření).

V případě vybraných výrobků (cementářský slínek, koks, ocel, sklo, atd.) se vloží kód odpovídající příslušnému druhu výrobku podle číselníku a jeho množství.

Jiné druhy výrobku lze uvést v položce 11a, jejíž vyplnění není povinné, ale umožňuje kontrolu vypočtených emisí ve vazbě k MVE vyplněné na listě 5 (měření).

Jsou uvedeny všechny zpoplatňované látky podle § 19 zákona č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

Vypočtený celkový poplatek je automaticky přenášen na List 1 do pole „Poplatek celkem za provozovnu“.

V případě, že je zdroj  zaústěn do dvou komínů, musí být emise TZL vykázána pro každý komín zvlášť. Jejich součet dává celkovou emisi vykázanou na listě 3.

V tomto případě je  zdroj zaústěn do jednoho komínu, emise jsou stejné jako na listě 3, proto se nevyplňují.

Na tomto listě lze uvádět jednotlivé těžké kovy nebo skupiny kovů, jako v tomto případě.

Emise jednotlivých těžkých kovů jsou uvedeny v příkladě vyplnění pro spalovnu komunálního odpadu.