ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ

ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPOJ

Plynová kotelna (SZ) – neagregovaný zdroj

Tento text může být během ohlašovacího období průběžně doplňován a aktualizován. Případné připomínky k jeho obsahu můžete zasílat na adresu ilona.dvorakova@chmi.cz.

Popis zdrojů znečišťování ovzduší a blokové schéma

Provozovna obsahuje tři různé kotle, které jsou zaústěny do společného komína. U těchto zdrojů nebylo možno použít agregaci v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. (bod 2, pozn. k položce č. 1). Jedná se sice o zdroje spalující výhradně plynná paliva, ale jmenovitý tepelný výkon dvou ze tří kotlů přesahuje hodnotu 0,5 MW.

# Text boxes

Je zvolen příslušný úřad ORP, protože provozovna je středním zdrojem znečištění ovzduší.

Byla zvolena možnost A, protože výpočet poplatku je doložen přílohou.

Vzhledem k hodnotě jmenovitého tepelného výkonu kotlů 001 a 002 nelze použít agregaci podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. (bod 2, pozn. k položce č. 1), každý kotel musí být  vykázán jako samostatný zdroj.

Zdroj 003

V případě, kdy je více zdrojů zaústěno do společného komína/výduchu, je třeba vyplnit stejný počet listů 4, jako je zdrojů (v tomto případě tři). Na všech listech budou shodné parametry komína/výduchu (položky 3-9), provozní hodiny se mohou u jednotlivých zdrojů lišit, shodují se s položkou 11 na listech 2.

Jsou uvedeny všechny zpoplatňované látky podle § 19 zákona č. 86/2002 Sb. Vypočtený celkový poplatek je automaticky přenášen na list 1 do pole „Poplatek celkem za provozovnu“.

Příloha o výpočtu poplatku je vkládána tomto místě.

Každý zdroj je zaústěn do jednoho komína, emise jsou stejné jako na listě 2, proto se neuvádějí.

Zdroj 002

Zdroj 001

Komín 001