ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ

ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPOJ

Provozovna zahrnující truhlárnu

Tento text bude během ohlašovacího období průběžně doplňován a aktualizován. Případné připomínky k jeho obsahu můžete zasílat na adresu klupak@chmi.cz.

Popis zdrojů znečišťování ovzduší – blokové schéma provozovny

| Zdroj 101 |  |  |  | Fiktivní výduch 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| průmyslové zpracování dřeva |  |  |  |  |

Provozovna - truhlárna

Zdroj 101 – průmyslové zpracování dřeva – název odpovídá příloze č. 7 vyhl. 205/2009 Sb.

K záchytu tuhých znečišťujících látek (TZL) je instalován odlučovač „cyklon“, vzdušnina je po průchodu cyklonem vedena zpět do pracovního prostředí.

V cyklonu nezachycené TZL se dostávají do ovzduší přes pracovní prostředí úletem otvory ve stavební konstrukci (dveře, okna, světlíky apod.) jako tzv. fugitivní emise, proto je zdroji přiřazen fiktivní výduch s pořadovým číslem 101.

# Text boxes

Je zvolen příslušný úřad ORP, protože provozovna je středním zdrojem znečištění ovzduší.

Tímto tlačítkem můžete vložit soubor s přílohou o výpočtu emisí  a poplatku.

Byla zvolena možnost A,  provozovna  zahrnuje zpoplatňovaný zdroj 101, výpočet poplatku je doložen přílohou.

Jedná se o fiktivní výduch, tato možnost je potvrzena označením zatrhávacího tlačítka.

V případě fugitivního vypouštění emisí se uvede průměrná výška a průměrná teplota vzduchu v hale.

U takto označených komínů/výduchů není povinné vyplnění položek 4 a 7.

Zdroj je zaústěn do jednoho fiktivního výduchu, emise TZL jsou stejné jako na listě 3, proto se nevyplňují.

V případě fugitivního vypouštění emisí se uvede průměrná výška a průměrná teplota vzduchu v hale.

U takto označených komínů/výduchů není povinné vyplnění položek 4 a 7.